## Slide 1
人工智能引论
授课教师
张牧涵
2024年05月06日
Peking University
16. 计算机视觉
-三维重建

## Slide 2: 目录
1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究

## Slide 3: 目录
1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究

## Slide 4: 从三维空间到二维图像
图片来源：https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15462-s09/www/lec/06/lec06.pdf
从不同的视角观察自然世界的物体和场景会看到不同的内容。

## Slide 5: 从三维空间到二维图像
自然世界是三维的，而人类感知光的组织——视网膜几乎在一个二维平面上
图片来源：https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15462-s09/www/lec/06/lec06.pdf
3维场景
2维图像
人眼
视网膜
Notes: 这种现象和视觉呈像过程息息相关，人类视觉成像的一个典型特点是将3维世界物体反射的光投射到几乎是一个二维平面的视网膜组织，导致信号从3维变成了2维。下面我们来深入了解视觉成像的过程

## Slide 6: 从三维空间到二维图像
针孔模型（Pinhole model）是成像的基本模型，主要利用光沿直线传播的性质，将不同空间位置的光投影到不同的平面位置再转化成图像信号。
物体
（object）
成像平面
(Image plane)
单孔隔板
图像
人眼成像
相机成像
Notes: 针孔模型是人眼和相机成像的基本模型，主要利用光沿直线传播的性质，将不同空间位置的光投影到不同的平面位置再转化成图像信号。
小孔成像的知识是大家在初中就学习了的，为什么这个简单的知识能够成为我们肉眼观察世界以及相机的关键因素的呢？

## Slide 7: 针孔模型
不对光线施加限制时，成像平面上每个点会获得空间中所有位置反射光的混合光，因而无法得到清晰的图像。
物体(object)
成像平面(Image plane)
Notes: 这是因为在没有小孔的情况下，成像平面上每个点会获得空间中所有位置反射光的混合光，因而无法得到清晰的图像

## Slide 8: 针孔模型
单孔隔板过滤混合光，使穿过隔板的光线代表特定的空间位置。
物体
（object）
成像平面
(Image plane)
单孔隔板

## Slide 9: 针孔模型
视频来源：https://www.youtube.com/watch?v=F-RAXHfUHxo

## Slide 10: 针孔模型
由于小孔的通光量比较小，难以保证成像的细节，在相机中，通常借鉴人眼的结构，利用凸透镜进行光线调整。
*图片来源：Russell S J, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th, Global ed[J]. 2022.

## Slide 11: 针孔模型
透镜组合的作用是将从空间中一个点发出的光汇集到成像平面上一点。因为凸透镜面积远大于小孔，因此通光量显著增强，成像质量提升。通过透镜组合采集的图像仍可以近似成针孔模型进行分析。
*图片来源：Russell S J, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th, Global ed[J]. 2022.
Notes: 透镜：1/p + 1/q = 1/f ，p, q, f：物距像距焦距

## Slide 12: 针孔模型
在针孔模型中，像平面成像形状是物体形状透过针孔“反转”生成的。
像平面
针孔挡板

## Slide 13: 针孔模型
为了便于研究物体的实际几何信息，在计算机视觉中，通常对与实际物体同方向、与像平面中物体同大小的虚拟像平面中的图像进行处理。
像平面
针孔挡板
虚拟像平面
Notes: 为了便于研究物体的实际几何信息，在计算机视觉中，通常对与实际物体同方向、与像平面中物体同大小的虚拟像平面中的图像进行处理。

## Slide 14: 针孔模型
从空间坐标到图像坐标：通过三角形相似关系可以得到空间中的点与图像中点的对应关系。
P
像平面
f
x
y
z
相机坐标系
o
P'
x'
y'
图中像平面坐标系轴和轴方向与像平面的坐标系轴和轴相反，是为了便于保持空间点坐标在映射之后的正负性
Notes: 图中像平面坐标系轴和轴方向与像平面的坐标系轴和轴相反，是为了便于保持空间点坐标在映射之后的正负性
图中像平面坐标系𝑥^′轴和𝑦^′轴方向与像平面的坐标系𝑥轴和y轴相反，是为了便于保持空间点坐标在映射之后的正负性

## Slide 15: 针孔模型
从空间坐标到图像坐标：通过三角形相似关系可以得到空间中的点与图像中点的对应关系。
o
f
P
像平面
f
x
y
z
相机坐标系
o
P'
x'
y'
y'
y
三角形相似

## Slide 16: 摄像机几何
从空间坐标到图像坐标：图像采集的过程从几何角度可看作是一个将客观世界的场景通过投影进行空间转化的过程。
投影成像涉及到在不同坐标系统之间的转换
(1) 世界坐标系统：;
(2) 相机坐标系统：，一般取相机的光轴为轴;
(3) 成像平面坐标系统：;
(4) 图像坐标系统：。
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
x'
y'
成像坐标系
u
v
图像坐标系

## Slide 17: 摄像机几何
成像过程
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
世界坐标系到相机坐标系的映射
是3x3旋转矩阵，
是3x1的平移矩阵

## Slide 18: 摄像机几何
成像过程
小孔成像
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
是焦距
x'
y'
成像坐标系
Notes: 这里的焦距是摄影机焦距，是透镜到底片的距离，而不是透镜的焦距f。

## Slide 19: 摄像机几何
成像过程
成像平面转化成图像
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
其中， 是偏移向量
x'
y'
成像坐标系
u
v
图像坐标系

## Slide 20: 摄像机几何
成像过程
小孔成像
世界坐标系到相机坐标系的映射
成像平面转化成图像
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
u
v
图像坐标系
x'
y'
成像坐标系

## Slide 21: 摄像机几何
成像过程
世界坐标系到相机坐标系的映射
小孔成像
成像平面转化成图像
三维重建
x'
y'
成像坐标系
u
v
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
u
v
图像坐标系

## Slide 22: 摄像机几何
成像过程公式化表达
从世界坐标系到相机坐标系的映射过程可以拆解成绕坐标原点旋转R和平移T两个过程，即：
因此，世界坐标系中的点到相机坐标系中点的映射过程为
利用齐次坐标，这两个过程可以统一写成：
世界坐标系到相机坐标系的映射
(a) 三维坐标系的转换矩阵
其中=
或简单写成
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
Notes: suppose R = [Rij], then [R, T][X, Y, Z, 1]^T = [[R11X + R12Y + R13Z + dx] = [x, y, z]^T
[R21X + R22Y + R23Z + dy]
[R31X + R32Y + R33Z + dz]]

## Slide 23: 摄像机几何
(1)
u
v
x'
y'
光轴（z轴）通常映射到成像区域的中心，在输出的图像上，所有点坐标相比于成像坐标系的坐标发生()的偏移，所以
代入公式(1)得 (2)
()
成像过程公式化表达
小孔成像
成像平面转化成图像
(b) 小孔成像
(c) 成像平面转化
x
y
z
相机坐标系
x'
y'
成像坐标系
x'
y'
成像坐标系
u
v
图像坐标系

## Slide 24: 摄像机几何
成像过程公式化表达
对于相机坐标系上一点其在图像坐标系中的坐标为，满足公式(2):
通常，和的齐次坐标分别写作：
① 坐标系坐标转化成齐次坐标：
② 齐次坐标转坐标系坐标 ： , ，其中是齐次项参数。
为便于相关的矩阵计算，引入齐次坐标：
其中，称为相机的内参矩阵
(d) 成像过程的矩阵表示
Notes: 这里的w’其实就是z。在齐次坐标中，等比例放大所有维度无所谓，都会变成相同的坐标系坐标。

## Slide 25: 摄像机几何
成像过程
世界坐标系到相机坐标系的映射
小孔成像
成像平面转化成图像
对于世界坐标系中的点其通过相机转化为图像上投影点的过程为：
：相机内参
(注意删掉了最后一列，因为输入非齐次坐标）
：相机外参
（输出非齐次坐标）
x'
y'
成像坐标系
X
Y
Z
世界坐标系
x
y
z
相机坐标系
u
v
图像坐标系
u
v
Notes: w为齐次项参数，反应空间距离到像素距离的转换系数

## Slide 26: 目录
1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究

## Slide 27: 直观理解三维重建
三维重建(3D reconstruction)是指根据二维投影或影像描述物体在三维空间中的结构和形状的过程。
*图片来源：https://towardsdatascience.com/3-d-reconstruction-with-vision-ef0f80cbb299
多张二维图像还原三维物体

## Slide 28: 如何重建三维
以上内容介绍了从三维空间中的点变换到二维平面上的物理和数学过程，接下来介绍其逆变换过程的原理和方法
*图片来源： https://miro.medium.com/v2/resize:fit:828/format:webp/0*TYH3mYYDHgXv4jS4
三维重建结果示例
（红色点为图像采集的视点）

## Slide 29: 基于对应点重建
三维重建基本原理：根据两个相机图像中的对应点关系，先求解两个相机之间的相对位置，再计算出图像上每个点在空间中的位置
假设两幅图像存在对应点：
.
.
.
对于世界坐标系中的点其在两相机得到的图像上的投影点计算方式为：
=, =
, 分别为两个相机的内参矩阵和世界坐标系到相机坐标系的变换矩阵(外参)的乘积，表示从世界坐标系到图像坐标系的变换过程。
和是齐次项参数。
Notes: 在这里简单说利用对于关系可以求解3D空间中的坐标，然后介绍对应点的计算方式

## Slide 30: 基于对应点重建
假设两幅图像存在对应点：
.
.
.
每组对应点成像过程存在如下关系：
= , =
假设相机1和相机2的内参矩阵和均已知，在此基础上可计算每个点的空间坐标：
代入公式得 (未知数为)
三维重建基本原理：根据两个相机图像中的对应点关系，先求解两个相机之间的相对位置，再计算出图像上每个点在空间中的位置
Notes: 在这里简单说利用对于关系可以求解3D空间中的坐标，然后介绍对应点的计算方式.
世界坐标系事实上是无法知道的，但是世界坐标系和相机坐标系都是空间中的3维坐标系。所以仅需得到目标点在图像坐标系中的坐标就可以得到其空间位置以及物体表面结构，因此，我们仅需假设相机1坐标系与世界坐标系重合就可以计算出参数，以及物体的空间坐标（）
有时可假设世界坐标系与相机1坐标系重合()，此时R=I, T=0 for相机1
在这里简单说利用对于关系可以求解3D空间中的坐标，然后介绍对应点的计算方式.
世界坐标系事实上是无法知道的，但是世界坐标系和相机坐标系都是空间中的3维坐标系。所以仅需得到目标点在图像坐标系中的坐标就可以得到其空间位置以及物体表面结构，因此，我们仅需假设相机1坐标系与世界坐标系重合就可以计算出参数𝑤_1,𝑤_2，以及物体的空间坐标（𝑥_1,𝑦_1,𝑧_1）

## Slide 31: 基于对应点重建
如何获得不同相机视角下的对应点？
特征点检测和匹配
图片来源：https://blog.ekbana.com/extracting-invariant-features-from-images-using-sift-for-key-point-matching-675f818ce199.

## Slide 32: 基于对应点重建
常用的特征点描述子
Harris角点检测
高斯-拉普拉斯特征检测子(Laplacian of Gaussian, LoG)
尺度不变特征变换(Scale-invariant feature transform，SIFT)
加速稳健特征算法(Speeded Up Robust Features, SURF)
加速分割测试特征提取(Features From Accelerated Segment Test, FAST)
特征点检测算子(Oriented FAST and Rotated BRIEF, ORB)

## Slide 33: 基于对应点重建
特征点
描述
特征点检测
特征点集合
以SIFT为例的特征提取和匹配过程
特征提取和匹配主要有三大工序：
1、检测关键点：提取图像上具有特殊性质的点；
2、生成关键点描述子：关键点处的局部特征；
3、关键点匹配：通过两幅图像中关键点特征的两两比较，找出相互匹配的若干特征点对，然后将其作为对应点。
原图像
特征点匹配
SIFT
特征点
描述
特征点检测
特征点集合
目标图像
SIFT

## Slide 34: 基于对应点重建
SIFT特征的优点
SIFT特征是图像的局部特征，其对旋转、尺度缩放、亮度变化保持不变性，对视角变化、仿射变换、噪声也保持一定程度的稳定性；
独特性(Distinctiveness)好，信息量丰富，适用于在海量特征数据库中进行快速、准确的匹配；
多量性，即使少数的几个物体也可以产生大量SIFT特征向量；
经过优化的SIFT算法可满足一定的速度需求；
可扩展性，可以很方便的与其他形式的特征向量进行联合。

## Slide 35: 基于对应点重建
SIFT特征点匹配实例

## Slide 36: 目录
1. 从三维到二维-摄像机几何
2. 从二维到三维-三维重建
3. 前沿研究

## Slide 37: 三维重建的难点
基于对应点的方式虽然可以对一些简单对象进行重建，但是在实际应用中难以取得良好的性能，主要原因包括：
  遮挡现象
  纹理缺乏
  光照变化
*图片来源：https://diode-dataset.org/

## Slide 38: 三维重建的难点
遮挡现象
*图片来源：https://diode-dataset.org/
遮挡造成关键点和目标表面信息缺失，噪声相机参数难以准确估计
飞机
汽车
Notes: 首先是遮挡问题，遮挡会造成物体表面的关键点缺失，导致无法对目标进行完整重建。

## Slide 39: 三维重建的难点
纹理缺乏
*图片来源：https://diode-dataset.org/
关键点检测依赖于具有显著纹理特征的区域，当图像中缺乏纹理时，易导致难以获得可靠的关键点
玻璃杯
苹果

## Slide 40: 三维重建的难点
光照变化
*图片来源：https://diode-dataset.org/
光照变化易干扰关键点检测结果，造成匹配点减少甚至匹配错误
夜晚
白天

## Slide 41: 最新的三维重建技术
*图片来源：https://diode-dataset.org/
由于传统的三维重建方法采用人工设计的关键点检测、相机参数求解策略难以应对复杂多样的实际情况，最新的三维重建技术利用神经网络进行自动学习三维重建能力。
传统方法
基于神经网络的方法
输入图像
神经网络
输入图像
关键点检测与匹配
相机参数求解
物体表面点坐标计算
重建结果
重建结果

## Slide 42: 基于神经网络的3维重建算法
（1）End-To-End Learning of Geometry and Context for Deep Stereo Regression
神经网络网络学习对应点匹配过程
[1]Kendall A, Martirosyan H, Dasgupta S, et al. End-to-end learning of geometry and context for deep stereo regression. ICCV. 2017.
利用神经网络预测两幅输入图像上的匹配点（代替sift算子计算和匹配过程）
Notes: 该方法关注利用神经网络估计两幅图像的视差，与稀疏的SIFT算子相比，可以生成稠密的匹配点，有利于生成精细的重建结果

## Slide 43: 基于神经网络的3维重建算法
（1）End-To-End Learning of Geometry and Context for Deep Stereo Regression
神经网络网络学习对应点匹配过程
[1]Kendall A, Martirosyan H, Dasgupta S, et al. End-to-end learning of geometry and context for deep stereo regression. ICCV. 2017.
输入数据和目标到相机距离的预测结果
Notes: 该方法关注利用神经网络估计两幅图像的视差，与稀疏的SIFT算子相比，可以生成稠密的匹配点，有利于生成精细的重建结果

## Slide 44: 3维重建算法
（2）DeepVO: Towards End-to-end Visual Odometry with Deep Recurrent Convolutional Neural Networks
神经网络求解相机参数
[1]Wang S, Clark R, Wen H, et al. Deepvo: Towards end-to-end visual odometry with deep recurrent convolutional neural networks. ICRA, 2017.
用神经网络直接实现相机参数预测（代替sift算子计算和匹配关键点、相机参数求解过程）
Notes: 该方法针对利用单个可移动相机重建场景的问题，主要关注利用序列图像预测每幅图像中的相机参数（pose）。该方法的动机是利用历史图像的信息辅助当前图像的相机参数预测，主要方法是引入循环神经网络（RCNN）保留历史图像信息并和当前图像信息进行融合，融合利用融合信息预测相机参数。

## Slide 45: 3维重建算法
[1] Y, Luo Z, Li S, et al. Mvsnet: Depth inference for unstructured multi-view stereo. ECCV, 2018.
输入一幅参考图像和多幅辅助图像，预测参考图像中各个像素在参考相机坐标系中的位置
（3）Mvsnet: Depth Inference for Unstructured Multi-view Stereo
神经网络预测3维坐标
Notes: 该方法关注利用多幅图像直接预测图像深度（即每个像素点的空间位置），核心思想是基于一幅参考图像（Reference Image）以及N幅任意视角的其他图像（Source Image），预测出参考图像中各个像素在参考相机坐标系中的深度（3维空间点到相机平面的距离）

## Slide 46: 3维重建算法
（4）Pixel2Mesh: Generating 3D Mesh Models from Single RGB Images
从单幅图像重建三维结构
[1] Wang N, Zhang Y, Li Z, et al. Pixel2mesh: Generating 3d mesh models from single rgb images. ECCV, 2018.
仅输入一幅二维图像，逐步重建出物体的3维结构
Notes: 该方法关注于利用单幅图像重建物体的网格模型（即重建可表征物体3维表面所有点的模型）。针对常用的神经网络模型不能预测网格模型的问题，引入图结构表征网格模型，并设计了基于图的卷积神经网络从粗到精地优化网格结构，最终输出精确的几何结构。

## Slide 47: 3维重建算法
https://www.youtube.com/watch?v=Sxbqp4k9rxA
（5）Real-time 3D cityscape reconstruction （Neural radiance fields）
Notes: 这里展示了基于神经辐射场进行3维重建的视频，可以看出现有的方法已经能够根据输入的多视角图片快速构建场景的3维模型

## Slide 48: 3维重建算法
（6）RealFusion: 360° Reconstruction of Any Object from a Single Image
基于单幅图像预测目标3维模型
[1] Melas-Kyriazi L, Laina I, Rupprecht C, et al. Realfusion: 360deg reconstruction of any object from a single image. CVPR. 2023.
Notes: 另外，还有一些方法提出了利用一幅输入图像生成3维型。从前面所学的知识中，我们知道从3D到2D的映射过程不仅失去了一个维度的信息，而且受光线沿直线传播的影响，目标的侧面可能被自身遮挡，导致这些信息从图像中无法直接得到。但是人看到图中玩具模型的图片是可以在脑海中形成一个3维模型的，这是因为人脑有丰富的视觉经验，可以脑补其他侧面的信息。这篇发表于2023年的方法RealFusion，通过引入一个额外的大脑——图像生成模型，合成目标不同侧面的图像，再利用这些图像进行3维建模，从而实现了从一幅输入图像得到目标360°的重建结果

## Slide 49: 3维重建算法
[1] Melas-Kyriazi L, Laina I, Rupprecht C, et al. Realfusion: 360deg reconstruction of any object from a single image. CVPR. 2023.
（6）RealFusion: 360° Reconstruction of Any Object from a Single Image
基于单幅图像预测目标3维模型
Notes: 这里展示了目标不同视角下重建的图像和3维模型，可以看出，虽然模型重建的纹理存在较多的瑕疵，但是能够基本重建出目标不同侧面的几何形状

## Slide 50: 3维重建算法
（6）RealFusion: 360° Reconstruction of Any Object from a Single Image
基于单幅直接生成3维模型
[1] Anciukevičius T, Xu Z, Fisher M, et al. Renderdiffusion: Image diffusion for 3d reconstruction, inpainting and generation. CVPR. 2023.
Notes: 上面介绍的方法利用一个额外模型来补充不同视角的知识，2023年的方法RealFusion则试图利用单个模型直接从一幅给定图像生成3维模型，它利用了近年来较火的diffusion技术来实现该过程。Diffusion旨在将图像重建过程转化成逐步去噪过程，通过将重建过程分成多个步骤，每个步骤进行图像清晰度小幅增强，相比于直接重建数据，这种拆分降低了模型学习的难度，因此能够令重建的结果更好。在利用2维图像进行3维重建时，首先对2维图像添加噪声，然后通过去噪过程重建3维空间点。

## Slide 51: 3维重建算法
（7）RealFusion: 360° Reconstruction of Any Object from a Single Image
基于单幅直接生成3维模型
[1] Anciukevičius T, Xu Z, Fisher M, et al. Renderdiffusion: Image diffusion for 3d reconstruction, inpainting and generation. CVPR. 2023.
Notes: 这里各行分别展示了输入图像，重建的3维模型，对输入图像中目标表面的点到相机镜头平面距离（深度）的预测结果，以及不同视角下的仿真结果。
虽然这些基于单幅图像的模型取得了比较好的性能，但是其计算开销非常大，所以无法达到多视角重建的速度

## Slide 52
谢
谢